## Slide 1: Redes de Computadores Encaminhamento pelo Caminho mais Curto (1) Link State Routing
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objetivos do Capítulo
O encaminhamento numa rede de computadores tem de resolver o problema de determinar o caminho que um pacote deve seguir desde o computador de origem até ao destino
Numa rede em que existem vários caminhos possíveis existem muitas alternativas
Neste capítulo vamos conhecer soluções denominadas Encaminhamento pelo Caminho Mais Curto
Nesta parte do capítulo vamos conhecer uma solução baseada num algoritmo de teoria dos grafos

## Slide 3: Make everything as simple as possible, but not simpler. – Autor: Albert Einstein (1879-1955)

## Slide 4: O Problema Geral do Encaminhamento
Consiste em escolher um caminho ótimo para os pacotes entre a origem e o destino, que pode ser o mais “direto”, mas nem sempre, dependendo da carga da competição pelo mesmo.

## Slide 5: Formulação do Problema do Encaminhamento
Uma rede pode ser modelizada por um grafo, isto é, por um conjunto de nós e um conjunto de arcos, os canais, que interligam os nós
O problema do encaminhamento é o seguinte: dados quaisquer dois nós X e Y que caminho deve seguir cada pacote com origem em X e destino Y?
Se existe mais do que um caminho possível, qual deles escolher?
  Um grafo em que entre quaisquer dois nós X e Y só existe um caminho único é uma árvore
  No caso geral o grafo tem a configuração de uma malha e disponibiliza caminhos alternativos

## Slide 6: O Problema e uma Solução Possível
O problema do encaminhamento numa rede de comutação de pacotes é um problema fundamental das redes de computadores que envolve facetas de modelização e otimização, algorítmicas, de engenharia para sua concretização, operacionais, e de planeamento e gestão.
Uma primeira solução de compromisso relativamente comum consiste em usar encaminhamento pelo caminho mais curto. Esta solução é aceitável quando os caminhos mais curtos estão bem dimensionados para o tráfego existente.

## Slide 7: Modelização de Redes com Grafos
Os nós do grafo são os equipamentos de comutação de pacotes da rede, os nós de comutação, os arcos são os canais
Custo de um canal é um valor positivo que permite comparar arcos e caminhos
A função que a cada canal associa um custo é designada por métrica do encaminhamento
Os canais dizem-se simétricos se o custo é independente da direção do tráfego, o que é uma situação comum

## Slide 8: Modelização de Redes com Grafos

## Slide 9: SPR – Shortest Path Routing
Problema clássico de otimização em teoria dos grafos
Algoritmo clássico – proposto por Dijkstra
Dado um nó origem determina o caminho mais curto para todos os outros nós
A noção de comprimento de um canal é diferente da noção de custo de um canal, no entanto, vamos assumir que são equivalentes, admitindo que o custo de um arco está de alguma forma relacionado com o seu comprimento

## Slide 10: Dados G = (N,E,cost) e orig
G é o grafo que modeliza a rede
N é o conjunto dos seus nós
orig o nó inicial, nó a partir do qual se querem conhecer caminhos mais curtos para todos os outros nós
E é o conjunto dos arcos
cost( x,y) é custo do arco que liga diretamente os nós x,y. O custo é sempre positivo.
cost(x,y) = ∞ se não existe um arco entre x e y, senão é igual ao custo desse arco

## Slide 11: Variáveis Auxiliares
Estavel ou S de stable é o conjunto de nós para os quais já se conhece um caminho mais curto com origem em orig
  Inicialmente S = {orig}
  No fim S = N
Tentativa ou T de tentative é o conjunto de nós para os quais já se conhece um caminho com origem em orig se este existe
  Inicialmente T = nós diretamente ligados a orig
  No fim T = vazio e todos os nós sem caminho para orig são colocados em N à distância infinito
Vetor distance [v] - ∑ dos custos dos arcos do caminho de orig a v
  Inicialmente, distance [v] = cost(orig,v) se existe um arco que liga orig a v, ou ∞ se não existe
Vetor predecessor [v] – nó que precede v no caminho escolhido de orig para v

## Slide 12: Algoritmo de Dijkstra
while ( S ≠ N) {
    Encontrar p (de pivot) não pertencente a S tal que distance(p) é um mínimo (p está em
    Tentativa)
    Juntar p a S // pois não existe nenhum caminho mais curto para w
Actualizar distance(v) para todos os nós v
adjacentes a p e que ainda não pertencem
a S usando:
distance(v) = min( distance(v),
distance(p) + cost(p,v) )
// O novo custo para v é o antigo distance(v) ou o novo
// via p (o pivot) caso este seja inferior; não existe nenhum
// outro caminho para v mais curto visto que não existe
// nenhum outro caminho mais curto para p
}

## Slide 13: Dados
À direita figura o grafo G = (N, E, cost) a orig é o nó a

## Slide 14: Inicialização e Primeira Iteração
Após a inicialização, o nó c é o primeiro mínimo de Tentativa, o novo pivot, é incluído em Estável, inclui-se em Tentativa o novo nó d diretamente ligado ao pivot e atualiza-se a distância e o predecessor de e visto que se descobriu um melhor caminho para o mesmo via o pivot. Não há alterações em b visto que não se descobriu nenhum caminho mais curto.

## Slide 15: Segunda e Terceira Iterações
(2) e é o novo pivot, é incluído em Estável, inclui-se em tentativa o novo nó f diretamente ligado ao pivot, mas não se descobrem melhores caminhos para os outros nós. (3) d é o novo pivot que é incluído em Estável, e atualizam-se as distâncias e os caminhos para b e f via o mesmo visto que são mais curtos.

## Slide 16: Quarta e Quinta Iterações
(4) b é o novo pivot, é incluído em Estável, mas não se descobrem mais nós a colocar em Tentativa, nem caminhos mais curtos para os outros nós. (5) f é o novo pivot que é incluído em Estável e termina-se visto que Estável é igual ao conjunto de todos os nós N.
No fim conhece-se um árvore de cobertura de G de caminhos mais curtos com origem em a (orig).

## Slide 17: Complexidade do Algoritmo
Em cada uma das n iterações é necessário testar todos os nós que ainda não estão em S
Do que resulta uma complexidade O(n2)
Conseguem-se implementações mais otimizadas com custo O(n log n)
De qualquer forma é um algoritmo pesado e que necessita de informação completa sobre a rede

## Slide 18: Que Métricas Usar?
Para a definição do custo de um canal poder-se-ia usar as suas características essenciais:
  Débito e tempo de propagação
  Taxa de erros e dimensão média da fila de espera
A prática mostrou que se obtém melhor estabilidade na rede usando propriedades que não variam (ver a seguir)
Por exemplo custo = referência / débito do canal
Exemplo: custo = 1 para 10 Gbps (referência)
= 10 para 1 Gbps,
= 100 para 100 Mbps,
= 1000 para 10 Mbps,
= 10.000 para 1 Mbps

## Slide 19: Métricas Variáveis e Instabilidade

## Slide 20: Conclusões
Numa rede em malha (onde existem ciclos) é necessário escolher os caminhos seguidos pelos pacotes, pois existe mais do que um caminho para cada destino
O algoritmo de Dijkstra, um algoritmo clássico de optimização em teoria dos grafos, fornece uma solução que permite determinar um caminho mais curto
  Baseia-se em estabelecer um modelo da rede como um grafo
  Determina uma árvore de cobertura de caminhos mais curtos com base na origem
  Tem uma complexidade aceitável para os computadores modernos
  Mas exige uma visão completa da rede !

## Slide 21: Comutadores Inteligentes ou Routers
A FIB é como que um conjunto de tabuletas num cruzamento. Geralmente, a RIB assemelha-se mais a um mapa global da estrada que contém uma visão dos caminhos da origem até ao destino.

## Slide 22: Diferença entre RIB e FIB
Tabela de encaminhamento ou RIB
  Contém a informação necessária ao funcionamento do protocolo de encaminhamento (routing) e permite preencher a FIB
  Em inglês diz-se Routing table ou RIB - Routing Information Base
Tabela de Comutação ou FIB (Forwarding Information Base)
  Tabela de comutação especial, construída em memória especialmente rápida nos comutadores de alta gama
  As suas linhas resumem-se a pares (destino, interface, custo)
  Em inglês diz-se Forwarding Information Base - FIB
  Às vezes a FIB reside diretamente nas placas que recebem os pacotes nos comutadores

## Slide 23: Terminologia dos Protocolos de Encaminhamento e dos Comutadores
Data plane ou parte dos dados (faceta relacionada com os pacotes de dados)
  Trata da problemática da comutação de pacotes entre a interface de entrada e a interface de saída
  Baseia-se numa tabela de comutação
  Em inglês diz-se Forwarding Information Base ou FIB
  Esta tabela é consultada para decidir como transmitir cada pacote
Control plane ou parte do controlo (faceta de controlo)
  Trata da problemática da informação e protocolos necessários ao controlo do equipamento de comutação
  Nomeadamente tudo o que lhes permite adquirirem a informação necessária para preencherem a FIB (Forward Information Base)
  Utiliza estruturas de dados dependentes do protocolo e algoritmo usado Estas designam-se por RIB (Routing Information Base)
  Com encaminhamento estático, a RIB é preenchida à mão.

## Slide 24: Encaminhamento com Base no Estado dos Canais
Admitindo que cada comutador conhece o grafo da rede, isto é, o seu estado completo, o algoritmo de Dijkstra permitiria tomar decisões sobre o encaminhamento dos pacotes
A técnica conhecida por Link State Routing permite que todos os nós da rede conheçam a configuração completa da mesma e possam estar de acordo na escolha dos caminhos que os pacotes devem seguir
Baseia-se na difusão de anúncios de estado (LSA Link State Announcements) entre os comutadores

## Slide 25: Link-State Routing
O algoritmo de Dijkstra pressupõe que cada nó conhece o grafo da rede
Como à partida só é fácil cada nó conhecer a sua vizinhança — que canais e que vizinhos tem — é necessário encontrar uma forma de cada comutador ficar a conhecer a visão completa da rede
Link State Routing baseia-se na ideia de que se cada nó difundir de forma fiável para todos os outros a sua visão sobre a vizinhança, então todos ficarão com uma visão (consistente e correta) da rede

## Slide 26: Como Funciona um Comutador LS
Destino | Custo | Canal
A | 100 | C1
B | 50 | C2
C | 1000 | C3
D | 10 | C2
.... | ... | ...
M | 200 | C4
Canal C1
Canal C2
Canal C3
Canal C4
Tabela de comutação
(FIB - Forwarding Information Base)
Base de dados de LSA, tabela de vizinhos e tabela de encaminhamento (RIB - routing information base)
Comutador originador | Seq. | TTL (horas) | Tipo e valor do LSA
Comut. A | 3 | 9 | ...
Comut. A | 15 | 9 | ...
Comut. B | 56 | 10 | ...
Comut. C | 2 | 10 | ...
... | … | ... | ...
Comut. D | 19 | 9 | 
Comutador K

## Slide 27: RIB de um Comutador LS
Canal C1
Canal C2
Canal C3
Canal C4
Comutador originador do LSA | Sequência | TTL (horas) | Tipo e valor do LSA
Comutador a | 3 | 9 | ...
Comutador a | 15 | 9 | ...
Comutador b | 56 | 10 | ...
... | … | ... | ...
Comutador f | 19 | 9 | 
Comutador d
Neste caso a RIB chama-se Link State Database ou Adjacencies Database e contém os anúncios de adjacência de todos os comutadores. Quando a rede está estável, está tabela é igual em todos os comutadores da rede usando replicação fiável dos anúncios de adjacência ou LSAs (Link State Announcements).

## Slide 28: Link-State Routing
Cada nó (router) sabe quais são os seus canais e o respetivo estado
  O canal está up ou down ?
  O custo do canal
Cada nó (router) executa um broadcast, através de inundação fiável, do estado do canal (link state reliable broadcast)
  Para que cada nó fique com uma visão completa da rede
Cada nó executa o algoritmo de Dijkstra
  Calcula os caminhos óptimos (shortest paths)
  … e reconstrói a sua tabela de encaminhamento
Protocolos concretos que usam este método
  Open Shortest Path First (OSPF)
  Intermediate System – Intermediate System (IS-IS)

## Slide 29: Protocolo Hello
Sondas periódicas (beaconing)
  Envio periódico de mensagens “hello”
  Deteção de falhas após um certo número de ausência de resposta
Alguns canais detetam avarias e lançam alarmes
  Ausência de portadora por exemplo

## Slide 30: Difusão fiável
Com Link-State Routing inicialmente cada nó difunde os canais que conhece e o seu estado
  Os canais e o seu estado estão na Link-State Database
Sempre que o estado de um canal se altera, é necessário que o nó responsável pelo canal
  Difunda a alteração a todos os outros nós
  Como garantir que as notícias chegam a todos ?
Difusão fiável (reliable flooding)
  Cada nó numera sequencialmente cada mensagem que envia
  As mensagens são difundidas por inundação (flooding)
  Um nó passa a todos os vizinhos a mensagem que recebe exceto ao vizinho de que a recebeu
  O número de sequência e a identificação do originador são usadas para detetar os duplicados e as faltas

## Slide 31: LSA - Link State Announcement
Cada comutador emite LSAs
  No início a dizer quais são os canais que conhece (e.g. canal de a para b operacional e com custo 100)
  Mas também a dizer os destinos que serve (e.g. os computadores a ele ligados: c1, c2, c3, ...)
  A seguir sempre que há uma alteração (e.g. canal de a para a down ou com custo ∞ ) a alteração é difundida
Cada comutador tem um identificador único
  Todos os LSAs têm o identificador do emissor original (o originador ou “dono” do LSA)
  Todos os LSAs têm um número de sequência por ordem crescente colocado pelo seu originador

## Slide 32: Link State Database
O recetor de um LSA
  Fica a saber que o originador existe (que até pode não ser seu vizinho direto)
  Fica a saber se já conhece ou não esse LSA pelo seu número de sequência
  Só lhe interessa guardar a última versão
  O conjunto dos últimos LSAs recebidos ficam na LSA database
A LSA database de cada comutador contém a sua visão da rede
  Funciona como um sistema de emissão de notícias
  A base de dados de notícias representa o último estado do sistema conhecido
  A base de dados está replicada em todos os comutadores

## Slide 33: Fiabilidade da Difusão
Reliable flooding
  Assegura que todos os nós recebem as notícias
  … na sua última versão
Desafios
  Packet loss
  Chegadas fora de ordem
Soluções
  Acknowledgments e retransmissões
  Números de sequência
  Time-to-live (TTL) em cada pacote
  Se houver inconsistência dos números de sequência, os nós sincronizam-se para a versão comum mais avançada

## Slide 34: Algoritmo de Difusão Fiável de LSA
LSA (Orig, s, notícia)
  Orig é o originador do LSA
  s é o número de sequência
  notícia é o valor do LSA
A envia LSA(Orig, s, notícia) ao seu vizinho B
  B verifica se conhece Orig e se não conhece, executa database.put(Orig, s, notícia), envia ACK a A e faz flooding do LSA
  Se conhece vai buscar o número de sequência do último LSA de Orig que conhece (seja i esse número)
  Se i = s, o LSA é um duplicado, envia ACK a A
  Se i > s, A está atrasado e B envia-lhe o seu último LSA conhecido sobre Orig
  Se i < s, B está receber notícias novas, database.put(Orig, s, notícia), envia ACK a A e faz flooding do LSA

## Slide 35: Disseminação Fiável e Partições
Quando se dá uma partição, os comutadores de cada lado, logo que recebem o anúncio de que o canal que liga c a d foi abaixo, passam a considerar os comutadores da outra partição à distância infinita.
Ambas as partições passam a evoluir independentemente. Quando o canal volta a estar operacional, é necessário ressincronizar as duas partições imediatamente.

## Slide 36: Alterações do Estado da Rede
Na sequência de uma alteração de estado, os nós ficam com visões distintas do estado da rede
  Têm tabelas de encaminhamento inconsistentes e os pacotes podem entrar em ciclo
  O TTL dos pacotes garante que estes não ficam eternamente no interior da rede
  Mas durante essa instabilidade perdem-se pacotes e desperdiça-se capacidade da rede
Diz-se que a rede converge quando todos os nós refletem a mesma visão da rede e têm tabelas de encaminhamento coerentes

## Slide 37: Noção de Convergência da Rede
O tempo que demora a que todos os nós tenham a mesma visão da rede e tabelas de encaminhamento coerentes
  Depende do tempo de deteção das alterações
  do tempo de propagação das mensagens
  do tempo de execução do algoritmo de Dijkstra
  e do tempo necessário para alterar as novas tabelas de encaminhamento
  em nós de grande capacidade e redes realistas é hoje em dia inferior a 1 segundo

## Slide 38: Avarias, Ciclos e Convergência
Inicialmente a envia pacotes para b via c. Após a avaria do canal c para d, o nó c passa a enviar os pacotes para b via a. Enquanto a não souber da avaria continua a enviar os pacotes para b via c e esses pacotes entram em ciclo, perdem-se e desperdiçam a capacidade do canal de c para a. Quando a rede converge, a vai para b pelo canal direto.

## Slide 39: Conclusões
O algoritmo de Dijkstra permite calcular os caminhos mais curtos a partir de um qualquer nó do grafo da rede
Mas requer que cada comutador conheça toda a rede
Link-State Routing baseia-se na utilização de difusão fiável para propagar para todos os comutadores a visão completa do estado da rede
É um algoritmo distribuído que introduz inconsistências durante a convergência, mas esta pode ser relativamente rápida