## Slide 1: Redes de Computadores Encaminhamento pelo Caminho mais Curto (2) Belman-Ford Routing
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objetivos
Em alternativa à técnica Link-State Routing é possível usar outro algoritmo de encaminhamento distribuído. O mesmo baseia-se na troca de informação entre vizinhos diretos sobre os destinos a que cada um é capaz de chegar
A partir da visão dos destinos vistos pelos vizinhos, é possível um nó construir a sua própria visão e passá-la também aos seus vizinhos
Se os nós forem passando esta informação uns aos outros, acabarão todos por ficar a saber a melhor maneira de chegar a cada destino
Este tipo de aproximação permitiu construir um algoritmo de encaminhamento, designado Vetor de Distâncias

## Slide 3: Make everything as simple as possible, but not simpler. – Autor: Albert Einstein (1879-1955)

## Slide 4: Ideia Base: Anúncios para a Vizinhança
Filosofia de base do algoritmo
  Se um nó dá acesso direto ao destino D
  pode dizer aos vizinhos: “D é acessível por mim à distância 0”
  e os vizinhos podem dizer aos vizinhos: “D é acessível por mim à distância …”
  até que todos os nós sabem que existe o destino D e podem selecionar o melhor vizinho para lá chegar
Os anúncios de vizinhança também se designam Reachability Annoucements, Anúncios de visibilidade ou Vetores de Distâncias, daí o nome do algoritmo
Às vezes o algoritmo também é conhecido pelo nome dos seus primeiros inventores: Bellman-Ford

## Slide 5: Algoritmo Bellman-Ford
Filosofia de base do algoritmo
  Se os vizinhos de um nó lhe comunicarem os destinos a que dão acesso, então:
  esse nó fica a saber as diferentes maneiras de chegar até esses destinos
  se sempre que vão alargando os seus horizontes, os nós passarem de novo essa informação aos seus vizinhos, então todos os nós passarão a conhecer formas de chegar a todos os destinos existentes
Mas como selecionar o melhor caminho para um destino D que não é local ?
  Cada nó anuncia o custo que acha que tem para chegar a cada destino D que conhece
  Para cada destino D, um nó seleciona o vizinho V que minimiza: custo para chegar a V mais o custo que V anuncia para chegar D

## Slide 6: Vetor de Distâncias

## Slide 7: Processamento de um Anúncio
x — nó que enviou o anúncio d —distance ou custo para chegar a x reachability [1..k] — anúncio
distance[1..k] —distance to each node nexthop[1..k] — vizinho seleccionado para chegar a cada nó
for i in 1..k do {
if ( reachability[i] + d < distance[i] ) {
distance[i] = reachability[i] + d
nexthop[i] = x
}

## Slide 8: Vetores de Distâncias
Cada nó X tem uma tabela de vizinhos diretos e o custo para lhes chegar e uma tabela com os destinos que conhece, os custos para lá chegar e as interfaces que correspondem ao início desse caminho
Cada nó X anuncia aos vizinhos um anúncio com um vetor de distâncias de si até aos outros nós da rede que conhece
Sempre que recebe um vetor de distancias dos vizinhos, o nó X guarda-o e atualiza a sua maneira de alcançar os diferentes destinos
Assim, cada nó atualiza a sua tabela de encaminhamento e o vetor de distâncias que passará aos seus vizinhos

## Slide 9: Como Funciona um Comutador VD
Canal C1
Canal C2
Canal C3
Canal C4
Tabela de comutação
(FIB - Forwarding Information Base)
Tabelas de encaminhamento, anúncios, vizinhos
(RIB - Routing Information Base)
Destino | Tipo | Interface | Custo
A | ... | – | 0
B | ... | C2 | 9
C | ... | C3 | 10
D | ... | C2 | 5
.... | ... | ... | ...
M |  | C4 | 9
Comutador K
Destino | Interface | Custo
A | – | 0
B | C2 | 9
C | C3 | 10
D | C2 | 5
.... | ... | ...
M | C4 | 9

## Slide 10: Funcionamento Distribuído
(a) Esperar por alguma alteração do custo de um canal ou por mensagem de um vizinho com um vetor de distâncias (VD)
(b) Recalcular vetor de distâncias VD local e atualizar a tabela de encaminhamento
(c) Se alguma entrada do VD se modificou, enviá-lo para os vizinhos
Em cada nó:
O tempo que as etapas (b) e (c) levam a executar é diferente em cada nó e desconhecido a priori, apenas se sabe que há progresso em cada nó

## Slide 11: Exemplo de Execução

## Slide 12: Processamento do Primeiro Anúncio

## Slide 13: Estado das Tabelas Após uma Iteração

## Slide 14: Processamento do Segundo Anúncio

## Slide 15: Convergência do Protocolo
O protocolo Vetor de Distâncias requer em cada nó um processamento bastante simples
Quando a rede é ativada, os anúncios propagam-se rapidamente e todos os nós passam a conhecer o melhor caminho para cada destino
A convergência apenas está dependente do diâmetro da rede e é rápida
Infelizmente, quando o custo de um canal aumenta, pode desencadear um fenómeno chamado contagem para o infinito
Esta característica também se designa por “As boas notícias andam rápido mas as más devagar”

## Slide 16: Exemplos

## Slide 17: As Boas Notícias Correm Depressa
Basta que c anuncie a b e que este anuncie a a que o destino x está acessível para que a distância e o caminho para x seja conhecido por toda a rede
  Este comportamento chama-se “As boas notícias correm depressa” (good news travel fast)
c
x
b
a
Anúncios
Eventual tráfego de pacotes para x

## Slide 18: Mas as Más Notícias Andam Devagar
Quando o custo de um canal aumenta, o algoritmo propaga a nova informação lentamente e às vezes de forma errada
Por exemplo, se o canal entre x e c passar de custo 1 a infinito, mas c usar o fato de que b também lhe anuncia que conhece um caminho para x, ou se c guardou o vetor de distancias que b lhe enviou antes, c pode, erradamente, pensar que pode chegar a x via b
Se isto acontecer aparecerá um ping pong de anúncios entre b e c e um ciclo no encaminhamento (para um buraco negro), que se costuma chamar um routing loop / routing black hole
c
x
a
Anúncios
b
Eventual tráfego de pacotes para x

## Slide 19: Contagem para o Infinito
Com efeito b pode acreditar que há um melhor caminho para x via c, mas c acha que é via b que chega a x
Por cada vetor de distancias trocado entre ambos, o custo para chegar a x vai aumentando de uma unidade (admitindo que o custo de cada canal é 1)
E o ciclo só vai parar quando o custo chegar a “infinito”
Este comportamento chama-se “As más notícias andam devagar” (bad news travel slowly) ou contagem para infinito (count to infinity)
c
x
a
Anúncios
b
Eventual tráfego de pacotes para x

## Slide 20: Soluções
“Infinito” é modelizado por um número relativamente baixo para aumentar a velocidade de convergência (tal solução implica que este algoritmo não pode ser aplicado a situações em que o diâmetro da rede é muito grande ou os custos representam o débito)
  Por exemplo, no protocolo RIP, que utiliza o algoritmo vector de distancias e todos os canais têm custo 1, “infinito” = 16
“Split horizon with poisoned reverse” – um nó R1 anuncia ao nó R2 todos os destinos para os quais R1 usa R2 como melhor caminho à distância infinito; ou seja, R1 anuncia a R2 com distância infinito tudo aquilo que R1 acha que está por detrás de R2. Por outras palavras, não tenho nada de novo a anunciar aos nós que uso para enviar pacotes para um dado destino
Outras soluções baseadas em temporizadores (não tratadas nesta disciplina)

## Slide 21: Anúncios Envenenados no Sentido Inverso
Se b vai para x via c, então anuncia a c que vê x à distância infinito.
Desta forma c nunca usará o caminho via b para alcançar x.
c
x
a
x à distância infinito
b
Tráfego de pacotes para x
x à distância 1
x à distância infinito

## Slide 22: Detalhes de Implementação
Os anúncios podem ser passados entre nós de comutação de forma fiável ou não fiável
A solução mais simples é usar UDP, mas nesse caso podem perder-se anúncios; uma solução simples consiste em repetir os anúncios periodicamente
Quando os anúncios são passados de forma fiável (e.g. TCP) podem transmitir-se apenas as alterações e não todo o vetor
Sempre que um nó concluí que há alterações pode desencadear imediatamente um anúncio para que o algoritmo convirja mais rapidamente

## Slide 23: Tempos e Contagem para o Infinito
Não está definida uma ordem de processamento: um comutador processa primeiro todos os anúncios recebidos ou logo que um anúncio é processado, e há alterações, envia imediatamente novos anúncios?
A velocidade de propagação das novidades depende dos nós, da rede e das características da rede
Se a transmissão de anúncios for por meios não fiáveis, o tempo para que alguma novidade seja propagada aumenta, pois a mesma só será recebida da próxima vez que houver um anúncio periódico. Por outro lado, se um pacote se perder esse tempo também aumenta

## Slide 24: Poison Reverse é Suficiente ?
Poison reverse não é suficiente para garantir que não aparecem episódios de contagem para o infinito. Ver o seguinte exemplo.
c recebe de d anúncios de acessibilidade de x (split horizon não bloqueia este anúncio pois c usa d para chegar a x)
Caso a ligação ax vá abaixo, b pode receber essa informação de a, mas antes de c também a receber de d, c pode anunciar a b a acessibilidade de x através de si (isto é, o caminho via d que b ainda não sabe que também está inacessível).

## Slide 25: Resumo
Os nós passam aos seus vizinhos a sua visão da rede em anúncios que lhes permitem aprender que existem novos destinos ou melhores caminhos do que os que já conheciam
Quando o processo estabiliza, o algoritmo permite a cada nó conhecer um caminho mais curto para cada destino
Cada nó passa alguma informação que conhece sobre todos os destinos, mas apenas aos seus vizinhos, e o cálculo para atualização das tabelas é trivial.
O algoritmo caracteriza-se pela simplicidade, baixa ocupação de memória, e poucos tipos de mensagens
Cada nó processa o algoritmo de forma assíncrona e autónoma
A menos do problema da convergência (“durante a propagação de más notícias”), é um algoritmo muito simples

## Slide 26: Conclusões Sobre o Algoritmo
É um algoritmo muito simples do ponto de vista computacional
  Converge rapidamente face a “boas notícias”
  É computacionalmente trivial e requer poucos recursos de memória
  Mas tem o problema da “contagem para infinito”
Solução adequada em redes simples e de pequeno diâmetro, mas
  Em redes com muitos destinos a dimensão dos anúncios cresce
  Em redes com muitos canais e instabilidade, a convergência (de más notícias) é lenta.

## Slide 27: Conclusões
O encaminhamento baseia-se em algoritmos distribuídos
  Para reagir a alterações da configuração da rede e
  Computar os caminhos mais curtos
Dois algoritmos principais
  Dijkstra → link-state routing (e.g., OSPF e IS-IS)
  Bellman-Ford → distance vector routing (e.g., RIP)
Convergência – quando há uma alteração na rede, quanto tempo levam todos os nós a atuar de acordo com a mesma?
  É necessário transitar de uma topologia para outra
  Durante a transição podem surgir inconsistências e perdem-se pacotes pelo que a transição deve ser rápida
  Trata-se de uma questão crítica para o funcionamento de uma rede de grande dimensão