## Slide 1: Redes de Computadores O protocolo IP
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objetivos do Capítulo
O encaminhamento de pacotes na Internet é realizado pela colaboração entre os sistemas terminais (os computadores) e os comutadores de pacotes
Para que seja possível esta colaboração são necessárias um conjunto de convenções, formatos e procedimentos comuns, reunidos no protocolo IP
Este protocolo é o principal protocolo usado no core da Internet e a sua descrição é o objeto desta lição.

## Slide 3: An expert is a man who made all the mistakes, which can be made, in a very narrow field. – Autor: Niels Bohr

## Slide 4: As Camadas em TCP/IP
Internet Protocol (IP)
Transport Control Protocol (TCP)
User Datagram Protocol (UDP)
Domain Name System (DNS)
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
Telnet Protocol
File Transfer Protocol (FTP)
Realtime Transfer Protocol (RTP)
… Protocol (... P)
… Protocol (... P)
Ethernet
SONET
ATM

## Slide 5
TCP
IP
IP
IP
Interface ethernet
HTTP
TCP
IP
Mensagens HTTP
Segmentos TCP
Frames ethernet
Frames SONET
HTTP
Interface SONET
Interface ethernet
Interface SONET
Interface ethernet
Interface ethernet
Frames ethernet
Pacotes IP
Pacotes IP
Pacotes IP
A Posição do Protocolo IP

## Slide 6: O IP como Interface entre Redes
Rede de acesso
Rede de acesso móvel
Rede institucional
Rede de
transito
Rede de trânsito

## Slide 7: A Posição do Protocolo IP
O gargalo facilita a interoperação
7
7
Protocolo IP
Diversidade
Um único protocolo
Aplicações e transporte
Nós e canais

## Slide 8: Formato de um Pacote IP (v4)
Cabeçalho IP
(20 bytes sem
opções)
Version
(4 bits)
Source IP address (32 bits)
Destination IP address (32 bits)
Checksum (16 bits)
Payload do datagrama UDP
Total length - bytes (16 bits)
TTL (8 bits)
32 bits
Data or Payload
Options (if any)
Identification (16 bits)
Protocol
8 bits
Dados
(64 K - 20 bytes)
H. length
(4 bits)
Type of service
(8 bits)
Fragment offset
(13 bits)
Flags
(3 bits)

## Slide 9: Campos de Cabeçalho (1)
Versão (4 bits)
  Geralmente é a versão 4, a mudar para 6
  É necessário para saber como interpretar o resto
Header length (4 bits)
  Número de palavras de 32 bits que formam o cabeçalho
  geralmente vale 5 (20 bytes)
Tipo de serviço (8 bits)
  Prioridade a dar ao pacote (geralmente é por classes)
  O router pode ignorar este campo
Total length (16 bits)
  O maior pacote pode ter 64 K bytes mas em geral usa-se um muito menor pois quase todos os canais impõem um valor mais baixo ao maior frame que aceitam

## Slide 10: Campos de Cabeçalho (2)
Fragmentação (32 bits)
  Na versão 4 permite subdividir no interior da rede um pacote em fragmentos quando o mesmo não cabe no canal
  O destinatário final deve recompor o pacote original
TTL – Time to Live (8 bits)
  Número de routers máximo a atravessar
  Funciona como um mecanismo de proteção contra caminhos demasiado longos ou infinitos, introduzidos por erros
Protocolo (8 bits)
  Tipo do payload (suporta a demultiplexagem a nível superior)
Header Checksum (16 bits)
Options (variável)
  Source route, record route, ...

## Slide 11: Time-to-Live (TTL)
Mecanismo de segurança se existirem problemas
  Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  Saturam completamente os canais em jogo
O campo time-to-live do cabeçalho IP
  O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  Se chega a 0 é suprimido …
  …e uma mensagem “time excedeed” é enviada à origem

## Slide 12: IP Header: Payload Protocol
IP header
IP header
TCP header
UDP header
protocol=6
protocol=17

## Slide 13: Checksum – Código de Deteção de Erros (CDE)
mensagem M
c = cde(M)
mensagem M
c = cde(M)
mensagem M’
c’
x = cde(M’)
Canal com bit error rate ≠ 0
x = c’ ?
Sim, aceitar a mensagem (M’ = M)
Não, rejeitar a mensagem (M’ ≠ M)

## Slide 14: Header Checksum
Checksum (16 bits)
  Soma de todas as palavras de 16-bit do cabeçalho
  Se o cabeçalho se corromper num canal, as somas diferem na emissão e na receção
  O que permite não tratar pacotes com cabeçalho corrompido
  Este mecanismo usa um algoritmo simples para poder ser implementado por software
134
+ 212
= 346
134
+ 216
= 350
Mismatch!

## Slide 15: Encaminhamento IP (Routing IP)
No mundo IP os comutadores de pacotes chamam-se routers IP
Cada computador e cada router tem que possuir tabelas de encaminhamento / forwarding
Estas tabelas mapeiam prefixos de rede IP destino com interfaces ou endereços IP de routers
O router começa por determinar a que entrada da tabela corresponde o endereço de destino do pacote (Longest-Prefix Matching) e depois segue as instruções da tabela

## Slide 16: Prefixos IP e Interfaces dos Routers
Cada router tem várias interfaces e cada uma delas está ligada a um (ou mais) vizinhos — outros routers ou computadores
Todos os computadores / routers ligados ao mesmo canal têm de ter um prefixo IP comum e cada um deles tem um endereço nesse prefixo
Ao nível mais baixo da hierarquia, cada prefixo IP está associado a uma canal e cada canal tem um prefixo IP distinto associado (muitas vezes chamado uma subnet)
  Um canal ponto a ponto tem um prefixo partilhado por duas interfaces (2 endereços distintos)
  Um canal em difusão tem um prefixo IP partilhado pelas N interfaces a ele ligados (N endereços IP)

## Slide 17: Canais e Prefixos IP

## Slide 18: Como obter um Endereço IP?
Qual o meu endereço IP? Que servidor DNS usar ? Como chego à Internet? Resposta: use DHCP RFC 2131 (IPv4) ou 3315 (IPv6)

## Slide 19: DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Cliente novo sem endereço IP
DHCP server at
80.80.2.100
DHCP discover
(broadcast)
DHCP offer
DHCP request
DHCP ACK
(broadcast)
UDP port 67 in server, 68 in client

## Slide 20: O DHCP usa datagramas UDP e broadcast

## Slide 21: Resposta de um servidor DHCP
DHCP “offer message”
  Parâmetros de configuração (proposed IP address, mask, default router address, DNS server, ...)
  Lease time (o tempo durante o qual esta informação é válida)
A resposta pode vir de mais do que um servidor
  Protege contra um crash de um servidor único
  Os vários servidores respondem com uma oferta
  O cliente decide qual deve aceitar
Aceitação de uma das ofertas
  O cliente envia uma mensagem DHCP com os parâmetros aceites
  O servidor confirma com um ACK
  … e os outros servidores verificam que não foram escolhidos

## Slide 22: Voltemos à nossa Rede

## Slide 23: Tabela de Encaminhamento
Tabela de encaminhamento ou forwarding table do computador com endereço 80.80.1.3
Rede ou Prefixo | Tipo de encaminhamento | Endereço do Gateway | Interface | Métrica
80.80.1.3/32 | Endereço local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.1.0/24 | Direto | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.2.0/24 | Indireto | 80.80.1.253 | eth0 | 1
80.80.3.0/30 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
0.0.0.0/0 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
Pode consultar a do seu computador através dos comandos “netstat -r” ou “route”

## Slide 24: Encaminhamento Direto
Se a interface com o endereço IP de destino está ligada a um canal a que o computador ou o router estão diretamente ligados
  O destino está numa subnet a que o computador ou o router estão ligados
  O encaminhamento diz-se direto
  Tal reconhece-se pois o prefixo é o prefixo de uma subnet diretamente ligada
  Se o canal for multi-ponto (tipicamente um canal baseado em broadcast) usa-se o protocolo ARP (ver adiante) para conhecer o endereço de nível MAC no canal do destino

## Slide 25: Encaminhamento Direto
80.80.3.2
80.80.1.3
origem
80.80.1.1
destino
bla bla bla ….
dados
Pacote IP:

## Slide 26: Tabela de Encaminhamento
Rede ou Prefixo | Tipo de encaminhamento | Endereço do Gateway | Interface | Métrica
80.80.1.3/32 | Local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.1.0/24 | Direto | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.2.0/24 | Indireto | 80.80.1.253 | eth0 | 1
80.80.3.0/30 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
0.0.0.0/0 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
Tabela do computador com endereço 80.80.3.1
O computador com endereço o 80.80.1.3 envia um pacote IP para o computador com o endereço 80.80.1.1
Longest prefix matching entry other prefix matching entry

## Slide 27: Frames Ethernet e pacotes IP
A’s IP
addr
B’s IP
addr
IP payload
IP Packet
frame
Endereços IP
Origem e destino
Checksum
Pading
Dados
Dimensão dos dados ou protocolo
Preâmbulo
End. Origem End. destino
Início do
frame
7
1
6
6
2
0 a 1500
0 a 46
4
48 bits
48 bits
B’s MAC
addr
A’s MAC
addr
Header
Payload
Diferença entre
Ethernet II vs.
Ethernet IEEE802.3

## Slide 28: Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

## Slide 29: Address Resolution Protocol (ARP) Table
Cada nó tem uma tabela ARP
  Com pares (IP address, MAC address)
E consulta a tabela antes de enviar um pacote
  Se encontrar o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino
  Encapsula o pacote IP num frame e envia-o
E se o endereço IP não está na tabela ARP?
  O pacote IP é suprimido e
  O emissor envia um broadcast: “Who has IP address 80.80.1.1?”
  O receptor responde: “IP address is at 5A-56-9E-A6-89-0A”
  O emissor coloca esses dados na tabela ARP
Como consultar a tabela ARP
  Dar o comando “arp –a” na maioria dos sistemas

## Slide 30: Encaminhamento Indireto
Ocorre quando o destino do pacote não se encontra diretamente ligado ao computador ou ao router
  O endereço IP de destino não pertence a nenhum dos prefixos das subnets que estão diretamente ligados ao computador ou ao router
  O pacote tem de ser entregue a um router (acessível por encaminhamento direto) que o aproxime do destino
  O endereço IP desse router vizinho tem de ser conhecido e o mesmo tem de ser diretamente alcançável por uma das nossas interfaces

## Slide 31: Tabela de Encaminhamento
Rede ou Prefixo | Tipo de encaminhamento | Endereço do Gateway | Interface | Métrica
80.80.1.3/32 | Local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.1.0/24 | Direto ou local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.2.0/24 | Indireto | 80.80.1.253 | eth0 | 1
80.80.3.0/30 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
0.0.0.0/0 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
Tabela do computador com endereço 80.80.1.3
O computador com o endereço o 80.80.1.3 envia um pacote IP para o computador com o endereço 80.80.2.3
Longest prefix matching entry other prefix matching entry

## Slide 32: Encaminhamento Indireto
80.80.3.1
origem
80.80.2.3
destino
bla bla bla ….
dados
Pacote IP:

## Slide 33: Encaminhamento por Omissão (Defeito)
Ocorre quando o destino do pacote só faz matching com o endereço por defeito, geralmente denotado pelo prefixo IP de comprimento 0 ou 0.0.0.0/0
O destino não se encontra diretamente ligado ao computador ou ao router
  Trata-se de uma espécie de “otherwise” ou “else” final
  O pacote tem de ser entregue a um router diretamente ligado que saiba aproximar-se de qualquer destino
  O endereço IP desse router vizinho, dito default router, tem de ser conhecido

## Slide 34: Tabela de Encaminhamento
Rede ou Prefixo | Tipo de encaminhamento | Endereço do Gateway | Interface | Métrica
80.80.1.3/32 | Local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.1.0/24 | Direto ou local | 80.80.1.3/32 | eth0 | 0
80.80.2.0/24 | Indireto | 80.80.1.253 | eth0 | 1
80.80.3.0/30 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
0.0.0.0/0 | Indireto | 80.80.1.254 | eth0 | 1
Tabela do computador com endereço 80.80.3.1
O computador com endereço o 80.80.1.3 envia um pacote IP para o computador com o endereço 193.136.120.43
Longest prefix matching entry

## Slide 35: Encaminhamento por Omissão
80.80.3.1
origem
193.136.120.1
destino
bla bla bla ….
dados
Pacote IP:

## Slide 36: Tratamento de um Pacote
O pacote é para “mim” ?
Não encaminho: descarto o pacote
sim
sim
sim
sim
Tenho um caminho por defeito ?
Não
fico com o pacote
envio pelo canal
Envio para o router
Envio para o router (default GW)
Não
O pacote é para um prefixo IP a que estou ligado ?
Não
Tenho algum caminho específico ?
O destinatário
sou eu
Encaminhamento
direto
Encaminhamento
indireto
Encaminhamento
por omissão
Não

## Slide 37: Ideias Base de ARP e DHCP
Broadcasting: “quando tiver dúvidas pergunte a todos” - o broadcasting substituí uma directoria
  Enviar por broadcast para todos os computadores da rede local
  … mas só quando não se sabe já o que se pretende
Caching: “guarde o que aprendeu por algum tempo”
  Guardar o que se aprendeu para não repetir o processo
  Lembrar o endereço e informação sobre os outros computadores (IP address + ARP cache)
Soft state: … “mas mais tarde ou mais cedo esquecer o passado (… e perguntar de novo) pois a informação pode-se ir desactualizando com o tempo”
  Associar um time-to-live (TTL) à informação cached
  … refrescar ou suprimir a informação
  fundamental “para se adaptar” a modificações inesperadas

## Slide 38: Protocolo ICMP
Quando ocorre um erro no tratamento de um pacote IP, a definição do protocolo IP admite que um computador ou um comutador possam pura e simplesmente descartar o pacote. Exemplos:
  TTL demasiado curto
  Incapacidade de encaminhar o pacote por ausência de entrada na tabela de encaminhamento
  Sistema desconhecido na sub-net de destino (não há resposta ao ARP)
  Porta desconhecida ou inativa no destino final
  (e problemas de checksum?)
No entanto, caso consigam, pode ser útil avisar o sistema que está na origem do erro que este ocorreu
Para este efeito o protocolo IP é complementado pelo protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)

## Slide 39: Pacotes ICMP (IP + …)

## Slide 40: Exemplos de Mensagens ICMP
Type Code description
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header

## Slide 41: Exemplo: Time-to-Live (TTL)
Mecanismo de segurança se existirem problemas
  Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  Saturam completamente os canais em jogo
O campo time-to-live do cabeçalho IP
  O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  Se chega a 0 é suprimido …
  …e uma mensagem “time excedeed ” pode ser enviada à origem

## Slide 42: Exemplo: Uso do TTL pelo Traceroute
Utilização do campo TTL
  A origem envia um pacote com TTL de n
  Cada nó decrementa o valor do TTL
  Se chega a 0 envia uma mensagem “TTL exceeded”
O programa traceroute explora esta faceta
pacote enviado com TTL = 1
pacote enviado com TTL = 2
pacote enviado com TTL = 3
ICMP messages ‘time exceeded code 0’

## Slide 43: Exemplo: Programa Ping
A envia periodicamente pacotes ICMP a B
  Cada vez que envia um pacote regista o valor do relógio
  Cada pacote tem um n.º de sequência crescente
Cada vez que B recebe um pacote responde a A
  Com o n.º de sequência recebido
Cada vez que A recebe um pacote de B
  Calcula o tempo de trânsito end-to-end (RTT – Round Trip Time)
TTL=63,
Nº seq. = 3
TTL=251,
Nº seq. = 3
TTL=60,
Nº seq. = 3
TTL=254,
Nº seq. = 3
A
B

## Slide 44: IP Version 6 (IPv6)
Motivação inicial – aumentar o espaço de endereçamento
Motivações adicionais – simplificar o protocolo IP no que fosse possível
  Melhorar o tempo de processamento do cabeçalho (e.g. sem checksum)
  Dar relevo à qualidade de serviço (objectivo falhado)
  Tornar a implementação das opções de Mobile IP e Segurança obrigatórias (objectivos falhados)
  Introduzir novos tipos de endereçamento (e.g. IP Anycast)

## Slide 45: Espaço de Endereçamento IPv6
2128 endereços = 3.4 x 1038 endereços
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456
5 x 1028 endereços por pessoa ( 7 . 109 é a população mundial atual)
No limite os endereços podem ser gerados aleatoriamente
Os maiores prefixos têm 64 bits – é possível fazer coincidir a parte final do endereço IP com um endereço MAC
Grande flexibilidade para introduzir convenções de encaminhamento em prefixos
Pelo que é possível potenciar encaminhamento mais eficiente (e.g. Reservar prefixos para efeitos especiais)
Multicasting – prefixo 11111111 ou FF:
Anycasting – vários computadores com o mesmo endereço IP

## Slide 46: Pacote IPv6
Com tamanho fixo mas sem checksum, fragmentação ou opções
Prioridade e flow label foram pensados para suportar a qualidade de serviço, mas o campo flow label não é praticamente usado
Next hdr ≈ protocol
Hop limit ≈ TTL
A sua implementação está generalizada mas é ainda usado apenas quando já não há alternativa
Atualmente as RIRs já não afetam endereços IPv4 exceto em África ou em situações excecionais
Existe um mercado de endereços IPv4 livres

## Slide 47: Pacote IPv6
32 bits
Cabeçalho IPv6
(40 bytes)
Version
(4 bits)
Source IP address (128 bits = 16 bytes)
Destination IP address (128 bits = 16 bytes)
Payload length - bytes (16 bits)
Next Header (8 bits)
Next Header and Data or Payload
Resto do pacote
(64 K - 40 bytes)
Priority
(4 bits)
Flow Label
(24 bits)
Hop limit
(8 bits)

## Slide 48: NAT – Network Address Translation
Motivação: vários computadores pretendem aceder à Internet mas só se dispõe de 1 endereço IP afetado pelo ISP por DHCP ao router
Rede privada (10.0.0.0/8)
Os pacotes com origem e destino na rede privada têm endereços no prefixo 10.0.0.0/8
Os pacotes que saem da rede local têm o endereço origem 80.80.100.98, e diferentes números de porta

## Slide 49: NAT – Network Address Translation
Os utilizadores internos vão todos aparecer na Internet como tendo sempre um só endereço IP origem, que partilham
O ISP só necessita de afectar 1 único endereço IP, dito o endereço IP público
O utilizador pode mudar de ISP e fica com endereços internos independentes do ISP
Os endereços internos são privados, isto é, desconhecidos no exterior
Os computadores da rede local não podem ser endereçados do exterior — bom para proteção, mau para certas aplicações

## Slide 50: O Router NAT tem de
Transformar os pacotes em saída
  Substituir no cabeçalho do pacote (endereço IP origem, porta origem, ...) por (endereço IP público, nova porta, ...). Desta forma os servidores externos vão responder para o router (..., endereço IP público, nova porta)
Memorizar
  (endereço IP origem, porta origem) e associá-lo a (endereço IP público, nova porta) de forma a poder transformar um pacote (..., endereço IP público, nova porta) em (...., endereço IP origem, porta origem)
Transformar os pacotes em entrada
  Transformar os pacotes quer recebe dirigidos a (..., endereço IP público, nova porta) em (...., endereço IP origem, porta origem)

## Slide 51: NAT – Exemplo de Funcionamento

## Slide 52: Análise do NAT
As portas são representadas em 16 bits, logo é possível reservar uma gama de por exemplo 50.000 portas para o NAT
  50.000 conexões diferentes com um único endereço IP público
O NAT é sujeito a controvérsia
  Certas aplicações necessitam de conhecer endereço e portas das partes em diálogo (e.g. certos jogos) e para atravessarem o router os pacotes têm de ser transformados
  Alguns argumentam que viola a filosofia inicial da Internet
  Torna difícil ter servidores na rede exceto se estes estiverem dentro do router
Mas o NAT resolve vários problemas reais
  Permite trabalhar com menos endereços públicos
  Torna o endereçamento na minha rede independente do ISP e torna essa rede “portável”
  Tem propriedades suplementares de segurança

## Slide 53: Acesso a Servidores com NAT
Gostaríamos de ter um servidor na rede interna acessível do exterior
  Um servidor com o endereço interno 10.0.0.1 mas apenas visível do exterior como tendo o endereço público do router
  Como abrir conexões de fora para dentro ?
Solução com port forwarding
  Configurar estaticamente o router para redirigir todos os datagramas dirigidos à sua porta 80 para a porta 80 do servidor interno 10.0.0.1

## Slide 54: Acesso a Servidores com NAT

## Slide 55: Outra solução - Relaying
O computador interno abre uma conexão para um relay
O cliente abre uma conexão para o relay
O relay atua como ponte entre o cliente e o servidor

## Slide 56: Relaying - Observações
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
Rede privada
(10.0.0.0/8)
Endereços IP privados
200.200.200.1
Relay
10.0.0.3
Rede privada
(10.0.0.0/8)
Endereços IP privados
150.150.150.1
100.100.100.1
Esta solução não é geral pois requer modificações das aplicações ou a utilização de túneis pelos computadores internos como se tivessem um canal (lógico) para um router externo (o relay)
Na verdade, nada impede que os dois parceiros estejam ambos por detrás de routers NAT e até que tenham os mesmos endereços IP privados

## Slide 57: Gamas de Endereços IPv4 Privados
Nome | Gama de endereços IP | Número de endereços | Máscara | Número de bits para a parte host
24-bit block | 10.0.0.0 – 10.254.254.254 | 16,777,216 | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) | 24
20-bit block | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1,048,576 | 172.16.0.0/12 (255.240.0.0) | 20
16-bit block | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65,536 | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0) | 16

## Slide 58: Conclusões sobre Endereços IP
Na Internet os computadores têm de ter endereços IP distintos e conhecerem os endereços IP dos routers e de diversos servidores
O protocolo DHCP automatiza a aquisição destas informações
O protocolo ARP automatiza a aquisição dos endereços nível canal nos canais broadcasting
A técnica de NAT isola uma rede do exterior e permite que os computadores internos partilhem um único endereço IP público

## Slide 59: Conclusões
O protocolo IP está na base do funcionamento da interno da Internet
  Define o formato dos pacotes IP e o significado dos diferentes campos
  Define o espaço de endereçamento e como este deve ser interpretado
  Define como os routers devem fazer o encaminhamento dos pacotes
O protocolo IP é crítico para a eficiência da Internet
Tem duas versões fundamentais: IPv4 e IPv6
  Cuja principal diferença é o espaço de endereçamento