## Slide 1: Redes de Computadores Cap. 3 — Redes de Comutação de Pacotes
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
Qual a forma mais eficaz e mais económica de permitir a comunicação entre biliões de sistemas finais?
Como acomodar a diversidade dos requisitos dos utilizadores e das aplicações?
A resposta é: usar comutação de pacotes e uma rede simples, flexível e escalável

## Slide 3
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.”
– Autor: M.L. Mencken

## Slide 4: Como podem N sistemas comunicar ?
Usar N x ( N – 1 ) canais não parece ser uma solução muito barata ou sempre adequada, sobretudo quando os sistemas estão distantes

## Slide 5: O problema não é novo
Comutação manual de circuitos telefónicos

## Slide 7: Solução: Comutar (Agulhar) e Agregar
Rede comutada (Switching)
  Sistemas terminais ligados a nós de comutação
  Nós comutam (i.e. agulham) as comunicações
  Menos canais que pares de comunicação possíveis
Agregação de canais (Multiplexing)
  Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal

## Slide 8: Comutar e Agregar Comunicações
Rede comutada (Switching)
  Sistemas terminais ligados a nós de comutação
  Nós comutam (i.e. agulham) as comunicações
  Menos canais que pares de comunicação possíveis
Agregação de canais (Multiplexing)
  Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal

## Slide 9: Redes de Circuitos (e.g. Telefónicos)
Primeiro estabelece-se um circuito entre os dois nós
  Afetando sub-canais em cada canal ao circuito
  No fundo, arranjam-se vários sub-canais entre dois equipamentos de comutação
A comunicação faz-se usando o circuito assim estabelecido
Quando já não se necessita do circuito, desfaz-se o mesmo libertando os sub-canais a ele afetados

## Slide 10: Comutação de Circuitos Digitais Telefónicos

## Slide 11: Agregação (Multiplexagem) de Canais
MUX / DEMUX
Suporte de transmissão único, N (sub) canais
N canais
MUX / DEMUX
N canais

## Slide 12: Multiplexagem em Frequência (FDM)
Cada sub-canal usa uma frequência distinta mas todos partilham o mesmo meio de transmissão

## Slide 13: Multiplexagem Temporal (TDM)
Cada sub-canal é servido quando chega a sua vez de uma forma bem definida e constante.
Também se pode fazer o mesmo com multiplexagem em frequência.

## Slide 14: Vantagens dos Circuitos
Não há a necessidade de ter cabeçalhos complexos
  Os comutadores comutam os bits com base em frequências ou intervalos de tempo
  Não há cabeçalhos IP, UDP, TCP, ....
  No limite eram construídos apenas com eletrónica, sem necessidade de computadores
Capacidade garantida
  A capacidade afetada de extremo a extremo é garantida
  Os dispositivos que comunicam podem ser mais simples
  Não têm que lidar com problemas como a perca de pacotes, tempos de transito variáveis, pacotes fora de ordem

## Slide 15: Desvantagens dos Circuitos
Desperdício da capacidade
  Quando não há tráfego a capacidade dos circuitos é desperdiçada visto que não é usada
Bloqueio de comunicações
  Quando não há sub-canais disponíveis bloqueia as comunicações pois não se conseguem instalar circuitos
Antes de comunicar é necessário estabelecer o circuito
  No caso do DNS por exemplo seria um grande desperdício
Complexidade nos nós
  Se há uma avaria num nó, todos os circuitos que o atravessam se perdem, por isso os nós de comutação têm de ser de alta fiabilidade

## Slide 16: Multiplexagem Estatística
A afectação de um canal a um sub-fluxo depende das características do tráfego dos diferente sub-fuxos

## Slide 17: Comutação de Pacotes
O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
  Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
  O encaminhamento é baseado no endereço de destino
  Os comutadores memorizam os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
  Geralmente, associada a cada saída (e entrada) existe uma fila de espera de pacotes

## Slide 18: Comutação de Pacotes (Packet Switching)
O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
  Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
  O encaminhamento é baseado no endereço de destino
  Os comutadores podem memorizar os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
O computador no destino final reconstrói a mensagem original

## Slide 19: Flexibilidade é a Vantagem Principal
Como o tráfego de dados é muito irregular é possível acomodar muitos mais fluxos de comunicação simultaneamente
Como o tráfego de dados é predominantemente elástico, pode adaptar-se e admitir ainda mais comunicações simultâneas
Cada nó emissor tem necessariamente uma fila de espera de pacotes à espera de serem transmitidos o que permite tratar de forma diferente fluxos de pacotes com necessidades distintas

## Slide 20: Filas de Espera
A fila de espera implementa a flexibilidade
  Não há reserva de capacidade e aproveita-se ao máximo a que está disponível
  Se necessário, podem dar-se prioridades diferentes a diferentes fluxos de dados

## Slide 21: Redes de Comutação de Pacotes
Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
  Nós de comutação
  Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
A comunicação de dados na Internet baseia-se em
  transmissão e comutação de pacotes
  statistical multiplexing
  nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward

## Slide 22: Tempo de Trânsito de um Pacote
Tempo de trânsito de um pacote =
Tempo de transmissão + Tempo de propagação
Tempo de transmissão = Dimensão do pacote / Débito
Tempo de progação = Dimensão do canal / Tempo de propagação
Emissor
tempo de transmissão
Recetor
tempo de trânsito total
tempo

## Slide 23: Store-&-forward Introduz Atrasos Extra
tempo
Comutador de pacotes
Emissor inicial
tempo de transmissão
Recetor final
tempo de trânsito total = 2 x tempo de transmissão + tempo de propagação total
tempo
Emissor inicial
Recetor final

## Slide 24: Tempo de Trânsito Extremo a Extremo
T = ∑ (N/D(i) + C(i)/Vp) = ∑ (Tt(i)+Tp(i))
O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de
  tempo de transmissão do pacote pelo canal i (N / Débitoi) +
  tempo de propagação do canal i (Comprimentoi / Vp)
∑ (Tt(i)+Tp(i))

## Slide 25: Exemplo com Dois Canais
tempo
Comutador de pacotes
tempo de transmissão
tempo de transito total = 2 x (tempo de transmissão + tempo de propagação)
Emissor inicial
Receptor final

## Slide 26: What If ?
Que acontece se A e B transmitem pacotes simultaneamente e quando algum pacote chega, encontra pacotes à sua frente na fila de espera ?

## Slide 27: Dois Cenários
No primeiro só A emite pacotes, todos iguais com intervalos certos e B não envia pacotes
No segundo A e B enviam ambos tráfego e de forma descoordenada

## Slide 28: Dois Cenários
chegada de um pacote à fila de espera
fim da transmissão de um pacote
1 pacote na fila de espera
(a)
tempo
(d)
(c)
tempo
(b)
tempo

## Slide 29: Tempo de Trânsito Extremo a Extremo
O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de:
  tempo de transmissão do pacote pelo canal i +
  tempo de propagação do canal i +
  tempo na fila de espera associada a i
T = ∑ ( Tt(i)+Tp(i)+Tfe(i) )

## Slide 30: Exemplo com Dois Canais
tempo
Comutador de pacotes
Emissor inicial
tempo de transmissão
Receptor final
tempo de trânsito total = 2 x tempo de transmissão + tempo de
propagação total + tempo na fila de espera
tempo na fila de espera

## Slide 31: What If ?
Que acontece se o débito D1 (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito D2 (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?
A
B
comutador de pacotes
D2 = 10 M bps
10 M bps
D1 = 100 M bps

## Slide 32: A Fila Tenderia para Infinito
Que acontece se o débito D1 (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito D2 (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?
A fila de espera tenderia para infinito e o tempo de trânsito também !
T = ∑ ( Tt(i)+Tp(i)+Tfe(i) )
Tfe é um fator variável que nesse caso teria tendência para crescer para o infinito
A
B
comutador de pacotes
D2 = 10 M bps
10 M bps
D1 = 100 M bps

## Slide 33: Solução: Limitar a Fila de Espera
Mais vale suprimir alguns pacotes pois um pacote que chega demasiado tarde é como se se tivesse perdido
T máximo = ∑ ( Tt(i)+Tp(i)+Tfe-max(i) )
Tfe-max é o tempo máximo de espera na fila de espera dos pacotes que passam. Geralmente Tfe ≤ Tfe-max
A
B
D2 = 10 M bps
10 M bps
D1 = 100 M bps

## Slide 34: Uso do programa Ping para Medir o RTT
A envia periodicamente pacotes a B
  Cada vez que envia um pacote regista o valor do relógio
  Cada pacote tem um n.º de sequência crescente
Cada vez que B recebe um pacote responde a A
  Com o n.º de sequência recebido
Cada vez que A recebe um pacote de B
  Calcula o tempo de trânsito end-to-end (RTT – Round Trip Time)
TTL=63,
Nº seq. = 3
TTL=251,
Nº seq. = 3
TTL=60,
Nº seq. = 3
TTL=254,
Nº seq. = 3
A
B

## Slide 35: Formato de um Pacote IP
Cabeçalho IP
(20 bytes sem
opções)
Version
(4 bits)
Source IP address (32 bits)
Destination IP address (32 bits)
Checksum (16 bits)
Payload do datagrama UDP
Total length - bytes (16 bits)
TTL (8 bits)
32 bits
Data or Payload
Options (if any)
Identification (16 bits)
Protocol
8 bits
Dados
(64 K - 20 bytes)
H. length
(4 bits)
Type of service
(8 bits)
Fragment offset
(13 bits)
Flags
(3 bits)

## Slide 36: Time-to-Live (TTL)
Mecanismo de segurança se existirem problemas
  Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  Saturam completamente os canais em jogo
O campo time-to-live do cabeçalho IP
  O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  Se chega a 0 é suprimido …
  …e uma mensagem “time excedeed” é enviada à origem

## Slide 37: Ping para Paris – 2000 Km
$ ping -c 6 www.inria.fr
PING ezp3.inria.fr (128.93.162.84): 56 data bytes
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=0 ttl=51 time=39.508 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=1 ttl=51 time=38.203 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=2 ttl=51 time=38.367 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=3 ttl=51 time=37.888 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=4 ttl=51 time=38.262 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=5 ttl=51 time=37.895 ms
--- ezp3.inria.fr ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 37.888/38.354/39.508/0.546 ms
Lisboa / Paris são 1454 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 7 ms, mas o RTT médio medido é de 39.508 ms (o RTT teórico é 14 ms) e o TTL é 51

## Slide 38: Ping para Los Angeles – 10.000 Km
$ ping -c 6 ucla.edu
PING ucla.edu (128.97.27.37): 56 data bytes
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=0 ttl=50 time=177.351 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=1 ttl=50 time=176.195 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=2 ttl=50 time=175.938 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=3 ttl=50 time=176.594 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=4 ttl=50 time=175.894 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=5 ttl=50 time=175.830 ms
--- ucla.edu ping statistics ---6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 175.830/176.300/177.351/0.535 ms
Lisboa / Los Angeles são 9155 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 43 ms, mas o RTT médio medido é de 198 ms (o RTT teórico é 86 ms) e o TTL é 47

## Slide 39: Ping to Auckland (NZ) – 20000 Km
$ ping -c 6 www.auckland.ac.nz
PING www.auckland.ac.nz (130.216.159.127): 56 data bytes
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=0 ttl=231 time=294.663 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=1 ttl=231 time=293.014 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=2 ttl=231 time=293.077 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=3 ttl=231 time=292.939 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=4 ttl=231 time=293.009 ms
64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=5 ttl=231 time=292.044 ms
--- www.auckland.ac.nz ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 292.044/293.124/294.663/0.774 ms
Lisboa / Auckland são 19680 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 92 ms, mas o RTT médio medido é de 294 ms (o RTT teórico é 184 ms) e o TTL é 231

## Slide 40: Conclusões
A distância e o tempo de propagação têm uma influência decisiva no tempo de trânsito de extremo a extremo
A influência das filas de espera nota-se na variação do tempo de trânsito
Quanto maiores as variações maior variabilidade deve existir na ocupação destas filas de espera quando os pacotes do ping chegaram
No entanto, existe também a influência do tempo de processamento por cada equipamento intermédio

## Slide 41: Time-to-Live (TTL)
Mecanismo de segurança se existirem problemas
  Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
  Saturam completamente os canais em jogo
O campo time-to-live do cabeçalho IP
  O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
  Se chega a 0 é suprimido …
  …e uma mensagem “time excedeed” é enviada à origem

## Slide 42: Uso do TTL pelo Traceroute
Utilização do campo TTL
  A origem envia um pacote com TTL de n
  Cada nó decrementa o valor do TTL
  Se chega a 0 envia uma mensagem “TTL exceeded”
O programa traceroute explora esta faceta

## Slide 43: Exemplo
traceroute to ucla.edu (128.97.27.37), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 2.046 ms 1.879 ms 1.517 ms
2 dsldevice.lan (192.168.1.254) 5.250 ms 3.066 ms 1.972 ms
3 2.96.54.77.rev.vodafone.pt (77.54.96.2) 9.896 ms 9.579 ms 9.998 ms
4 21.93.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.93.21) 9.525 ms 9.862 ms 9.677 ms
5 ae5-100-ucr1.lis.cw.net (195.10.57.9) 15.140 ms 12.979 ms 12.717 ms
6 ae5-xcr1.mal.cw.net (195.2.30.230) 23.257 ms 26.014 ms 23.604 ms
7 et-1-3-0-xcr2.prp.cw.net (195.2.24.189) 36.238 ms 38.611 ms 36.070 ms
8 lag-26.ear1.paris1.level3.net (212.73.242.237) 39.280 ms 39.765 ms 37.218 ms
9 * * *
10 * * *
11 cenic.ear1.losangeles1.level3.net (4.35.156.66) 179.252 ms 179.903 ms 179.225 ms
12 * * *
13 bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 181.289 ms
bd11f1.anderson--cr01f2.csb1.ucla.net (169.232.4.4) 180.015 ms
bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 180.748 ms
14 cr01f2.csb1--sr02f2.csb1.ucla.net (169.232.8.7) 179.717 ms
cr01f1.anderson--sr02fb.jsei.ucla.net (169.232.8.53) 178.705 ms 180.013 ms
15 128.97.27.37 (128.97.27.37) 179.559 ms !Z 177.996 ms !Z 178.304 ms

## Slide 44: Como Viver com o Jitter
jitter |ˈjitər| informal
noun
1 (jitters) feelings of extreme nervousness: a bout of the jitters.
2 slight irregular movement, variation, or unsteadiness, esp. in an electrical signal or electronic device.
Aplicações elásticas
  Aplicações que podem funcionar corretamente com tempos de trânsito e capacidade extremo a extremo variáveis
Aplicações não elásticas
  As que requerem condições específicas para funcionarem corretamente

## Slide 45: Exemplo
As aplicações com som ou vídeo são não elásticas e usam buffers com dados de avanço

## Slide 46: Compasso de Espera (Playout Delay)
Os pacotes chegam com um ritmo variável ao buffer
Mas o player processa-os ao seu ritmo — o tempo de permanência no buffer é variável o que acomoda o jitter
Genericamente, ao intervalo de tempo que medeia entre a receção e a utilização da informação chama-se o compasso de espera para processamento ou playout delay
Pacotes a chegarem
buffer
player

## Slide 47: O Compasso de Espera é Variavel
O tempo de permanência no buffer é variável para acomodar o jitter
De forma mais rigorosa: à diferença máxima entre a recepção e a utilização da informação chegada chama-se playout delay (p na figura)

## Slide 48: Escolha do Valor do Playout Delay
Quanto maior melhor ?
  Nas aplicações não elásticas uni-direccionais (progressive streaming) um grande playout delay apenas provoca uma grande espera no início
  Mas se for pequeno provoca rebuffering frequente
  No limite poder-se-ia fazer o download integral do vídeo e só depois o visualizar
O valor pode ser arbitrário ?
  Nas aplicações interactivas (telefone ou conferência) valores superiores a algumas centenas de milissegundos (e.g. 150 ms) tornam-se perceptíveis e podem tornar a qualidade de serviço insustentável

## Slide 49: Indicadores de Desempenho
Tempo de trânsito extremo a extremo
  tempo que medeia desde que um pacote foi emitido até que chega ao destino (i.e., é completamente recebido)
Variabilidade do tempo de trânsito (jitter)
Taxa de transferência extremo a extremo
  débito médio da chegada de informação ao destino medido num dado intervalo de tempo (bits por segundo tal como o débito dos canais)
Taxa de perda de pacotes extremo a extremo
  valor médio do número de pacotes que não chegam ao destino, medido num dado intervalo de tempo
Taxa de utilização de um canal
  fração de tempo em que o canal está a transmitir

## Slide 50: Tipos de Aplicações
Aplicações elásticas
  Não são sensíveis ao tempo de trânsito e adaptam-se à disponibilidade da rede
  Geralmente usam TCP
  Exemplos: transferência de ficheiros, e-mail, ...
  No entanto, se forem interactivas, estão limitadas pela “paciência do utilizador”
Aplicações NÃO elásticas
  São sensíveis ao tempo de trânsito e impõem limites superiores ao mesmo
  Algumas até sacrificam a fiabilidade ao tempo de trânsito (usam UDP ao invés de TCP)
  Exemplos: IPTV (televisão sobre pacotes IP), VoIP (Voz sobre IP), vídeo em geral, jogos, etc.

## Slide 51: Conclusões Sobre o Jitter
O tempo de trânsito extremo a extremo depende de vários fatores. Alguns são constantes
  Tempo de transmissão
  Tempo de propagação
Outro é variável, nomeadamente
  Tempo nas filas de espera ou queueing time
  Tempo de processamento ou processing time
As aplicações não elásticas usam técnicas especiais para lidar com o jitter
  Nomeadamente buffers e playout delays

## Slide 52: Conclusões
Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
  Nós de comutação
  Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
A comunicação de dados na Internet baseia-se em
  transmissão e comutação de pacotes
  statistical multiplexing
  nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward
Mas a comutação de pacotes introduz
  Tempo de trânsito extremo a extremo variável
  No caso normal introduz igualmente perda eventual de pacotes e débito de extremo a extremo também variavel