## Slide 1: Redes de Computadores Protocolo Stop & Wait
Departamento de Informática da
FCT/UNL

## Slide 2: Objectivos da lição
A Internet não garante a entrega dos pacotes pois pode perdê-los ou entregá-los de forma desordenada
Torna-se então necessário encontrar uma forma de transferir dados de forma fiável entre dois computadores
Nesta lição veremos o protocolo mais simples que existe para o realizar – o protocolo stop & wait

## Slide 3: Todas as coisas são difíceis antes de se tornarem fáceis Thomas Fuller

## Slide 4: Hipóteses e Objectivo
Nos canais, os frames com erros são recusados pelos mecanismos de controlo de erros e assim os erros são transformados em perdas (omissões)
A rede também pode introduzir perda de pacotes ou alteração da ordem de entrega dos mesmos
A rede pode perder pacotes, mas não os perde a todos, mais tarde ou mais cedo alguns pacotes vão chegar ao receptor
Objectivo: pretende-se transferir dados de forma fiável e maximizar a taxa de transferência, ou débito, extremo a extremo

## Slide 5: Problemas
É necessário controlo de erros e controlo de fluxo extremo a extremo.
O controlo de erros deverá mascarar a perda de pacotes e a sua chegada fora de ordem. O controlo de fluxos deverá impedir um emissor demasiado rápido de “afogar” um receptor lento.
Emissor
Receptor
Tempo

## Slide 6: Confirmações de Recepção (ACKs)
ACK = Acknowledgement (confirmação ou aviso de recepção = podes continuar)
Emissor
Receptor
Tempo

## Slide 7: Perda de Pacotes
Emissor
Receptor
Tempo
Emissor
Receptor
Tempo
(a)
(b)

## Slide 8: Alarmes Temporizados
A terminologia usada em inglês nas redes de computadores e nos sistemas distribuídos corresponde ao momento de fim do temporizador do alarme: timeout
Emissor
Receptor
Tempo
alarme
duração do alarme

## Slide 9: Anomalias e Alarmes
Emissor
Receptor
Tempo
Emissor
Receptor
Duplicado
Duplicado
duração do alarme
alarme prematuro

## Slide 10: Anomalias Conjugadas
Emissor
Receptor
Tempo
alarme prematuro
p2
p1
p1
p3
p1 aceite
p1 aceite em duplicado
p3 aceite mas falta p2

## Slide 11: Problemas ainda mal resolvidos
A solução anterior não resolve ainda o problema da perda de um ACK, a qual pode conduzir à aceitação de um pacote em duplicado
O mesmo problema poderá ser introduzido por um receptor lento (face ao timeout) a enviar o ACK
Um alarme (timeout) mal regulado, muito curto por exemplo, poderá conduzir ao mesmo problema
Na verdade as velocidades relativas do emissor e receptor podem não ser constantes, nem conhecidas a priori
Note-se que uma duração de alarme muito elevada, uma solução simplista, leva a uma recuperação demasiado lenta de uma perda

## Slide 12: Números de sequência
A solução consiste em introduzir números de sequência únicos para cada pacote. Estes números permitem ao receptor distinguir dados esperados, dados repetidos, etc.
Tradicionalmente, para se poupar espaço nos cabeçalhos, interessa minimizar o número de bits a usar. O número de sequência pode então ser reutilizado ciclicamente desde que não se introduza confusão caso a ordem das mensagens possa ser trocada
Dados ou payload
Código operação
Cabeçalhos dos níveis inferiores
Número de sequência
Payload do datagrama UDP
Cabeçalho
Application data (Payload)
Cabeçalhos
anteriores

## Slide 13: Protocolo stop & wait
Emissor
Receptor
Tempo
alarme prematuro
duplicado
ignorado
Data2 aceite
Data1,1
Data1 aceite
Data1,1
Data2,2
Data2,2
Ack,1
Ack,1

## Slide 14: Funcionamento
Emissor:
Por cada pacote a transmitir, dá-lhe um número de sequência novo, transmite-o e activa um alarme. Depois:
  Se chega um ACK com o número de sequência esperado - passa adiante
  Se o temporizador dispara – reenvia o pacote e activa de novo o alarme
  Se chega um ACK com número de sequência errado - ignora-o
Receptor:
Sempre que recebe um pacote:
  Envia um ACK do último pacote correctamente recebido. Se o pacote é novo guarda-o, senão ignora-o

## Slide 15: Correção (Safety)
Admitindo que a rede mais tarde ou mais cedo consegue que uma mensagem seja entregue ao receptor, isto é, que a rede permite sempre algum progresso mesmo que pequeno:
O protocolo garante (tente demonstar):
  Que cada pacote é corretamente entregue ao receptor
  Que esse pacote não é confundido com outro
  Que todos os pacotes chegarão ao receptor

## Slide 16: Regulação dos Alarmes
O valor do temporizador do alarme (timeout) é importante para a recuperação de erros
  Um valor demasiado grande leva a que o emissor seja lento a recuperar dos erros
  Um valor demasiado curto leva a duplicados inúteis
  Em qualquer caso a correção não está em causa desde que se use sempre um alarme e o receptor envie sistematicamente um ACK perante todos os pacotes recebidos, maus ou bons
Para evitar repetições inúteis o valor pode ser folgado
  É possível tentar estimar um valor mais adequado
  Pense como

## Slide 17: Desempenho sem Erros
Dois computadores A e B ligados por um canal directo com 10.000 Km de comprimento e o débito de 1 Mpbs
Pacotes com 1.000 bytes
Ignoram-se os bits dos cabeçalhos
Ignora-se o tempo de transmissão de um ACK
Ignora-se o tempo de processamento
Tempo de propagação = 10.000 / 200.000 = 50 ms, RTT = 100 ms
1000 bytes = 8.000 bits = 8 . 103
Tempo de transmissão = 8 . 103 / 106 = 8 ms
Quanto tempo leva o emissor a colocar cada pacote no receptor ?
Qual a diferença para um protocolo em que o emissor estivesse sempre a emitir?

## Slide 18: Desempenho do Protocolo Stop & Wait
tempo
TT = tempo de
transmissão
Receptor
Total = TT + 2 x TP
Emissor
TP = tempo de
propagação
Data
Ack
TP
TP
TT
Cada pacote leva 8 ms a transmitir, mas em cada ciclo de 108 ms apenas se transmite um pacote
1.000 pacotes levam 108 segundos a transferir ao invés de 8 segundos
O desempenho real é 8/108 ≈ 7,4% do máximo teórico

## Slide 19: Taxa de Utilização do Canal
Tu = Tt / (Tt + 2 x Tp)
ou
Tu = Tt / (Tt + RTT)
Tu - taxa de utilização
Tt - tempo de transmissão de uma mensagem,
Tp - tempo de propagação de extremo a extremo
RTT - tempo de ida e volta (2 x TP)

## Slide 20: Débito, RTT e Taxa de Utilização
Taxa Utilização | Débito (Mbps) | TT (ms) | RTT (ms) | Comentários
99% | 1 | 10 | 0,1 | Débito baixo, RTT desprezável
50% | 100 | 0,1 | 0,1 | Débito razoável, RTT desprezável
33% | 1 | 10 | 20 | Débito baixo, RTT baixo
0,5% | 100 | 0,1 | 20 | Débito razoável, RTT baixo
4,8% | 1 | 10 | 200 | Débito baixo, RTT alto
0,05% | 100 | 0,1 | 200 | Débito razoável, RTT alto
0,005% | 1000 | 0,01 | 200 | Débito alto, RTT alto
Taxa de utilização de um canal pelo protocolo stop & wait numa transferência entre dois computadores ligados directamente por um canal sem erros, usando pacotes de 10.000 bits, variando o débito e o RTT.

## Slide 21: Canais de Débito Elevado
Quando os canais têm débito muito elevado, o tempo de transmissão diminui drasticamente. Por exemplo, se um canal tem a capacidade de 1 Gbps, transmitir 10.000 bits leva 10-5 segundos, isto é, 10 micro segundos
Se o RTT for de alguns milissegundos, a taxa de utilização do canal tende sempre para valores muito baixos. Nestes casos, o débito útil médio extremo a extremo permitido pelo protocolo tende para:
Débito útil médio extremo a extremo do protocolo S&W
= Dimensão do pacote / RTT
O débito útil extremo a extremo diz-se goodput em inglês

## Slide 22: Máquinas de Estados com Acções
Estado 0
(inicial)
Estado 3
Estado 2
Estado 1
Evento1 / [ Condição1 ]
Ações1
Evento2 / [ Condição2 ]
Ações2
Evento3 / [ Condição3 ]
Ações3
Evento4 / [ Condição4 ]
Ações4
Evento5 / [ Condição5 ]
Ações5
Evento6 / [ Condição6 ]
Ações6

## Slide 23: Máquinas de Estados com Acções Emissor Stop & Wait
State 0
State 1
got any other event
{}
got Data from application
{ packet.opCode = Data;
packet.sequence = seq;
send(packet);
startTimer(duration);
}
got Acki && i == seq
{ stopTimer();
seq ++;
}
got any other event
{}
initialize seq
got timeout
{ send(packet);
startTimer(duration);
}

## Slide 24: Máquinas de Estados com Acções Receptor Stop & Wait
State 0
got packet Datai
{ if ( i == seq ) {
deliver Datai
sendAck(i)
seq++
} else { sendAck(i-1) }
}
got any other event
{}
initialize seq

## Slide 25: Conclusões
Mesmo que um canal ou a Internet tenham erros e perdam pacotes
  É possível realizar um protocolo de transferência fiável de dados nos extremos
  Acabámos de ver um, também conhecido por stop & wait
Infelizmente tem um desempenho fraco quando o tempo de trânsito extremo a extremo é significativo face ao tempo de transmissão
  O emissor avança ao ritmo permitido pelo RTT, pois
  O receptor não pode emitir um novo pacote enquanto não chegar o ACK do último pacote emitido